| Názov stavby: | MODERNIZÁCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE- -WC A UMYVÁRKY ŠAJDÍKOVÉ HUMENCE |
| --- | --- |
| Stupeň dokumentácie: | Projekt k stavebnému povoleniu stavby |
| Investor: | Obec Šajdíkové Humence, súp.č. 48 906 07 Šajdíkové Humence |
| Miesto stavby: | Šajdíkové Humence č. 283 parc. č. 10061/1,3 |
| Časť: | ARCHITEKTÚRA |
| Obsah dokumentácie: |
| Názov: |
| TECHNICKÁ SPRÁVA A. Sprievodná správa B. Súhrnná technická správa |
| Vypracoval: | Ing. Veronika Hostinská | Sada č. 6 | Pečiatka: |
| Zodpovedný projektant: | Ing. Veronika Hostinská |  |  |
| Hlavný projektant: | Ing. Veronika Hostinská |  |  |
| Dátum: | 5/2019 |  |  |

A.  S p r i e v o d n á   s p r á v a

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

# 1.1. Identifikačné údaje stavby

  - názov stavby:  Modernizácia hasičskej zbrojnice -  WC a umyvárky,   Šajdíkové Humence

-     miesto stavby: Šajdíkové Humence č. 283, parc. č. 10061/1,3

-      okres  :            Senica

# 1.2. Identifikačné údaje investora

- názov investora: Obec Šajdíkové Humence

- Sídlo investora: 906 07 Šajdíkové Humence č. 48

# 1.3. Identifikačné údaje projektanta:

- VB Projekt, s.r.o.

Robotnícka 113/8, Senica

Zodp. Projektant : Ing. Veronika Hostinská

Tel.034 651 5109, mobil 0908 805 712

e-mail  vbprojekt@projekta.sk

Hl. projektant: Ing. Veronika Hostinská, Robotnícka 113/8, 905 01 Senica

# 1.4. Zhotoviteľ stavby:

- Dodávateľsky, dľa výberového konania

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU

Existujúci objekt hasičskej zbrojnice je v súčasnosti obnovená budova, ktorej časť má v prenajme slovenská pošta. Budova napriek nedávnej modernizácii nemá zriadené sociálne zariadenie, ale iba suché WC. Stavba je prízemná budova s rovnou strechou v dvoch výškových úrovniach. Pozostáva z garáže pre hasičské autá, zasadačky, kuchynky a so samostatným vstupom je miestnosť s chodbou a skladom, ktorú má v súčasnosti v prenájme slovenská pošta.

Predmetom PD je v časti pošty – sklad zhotoviť WC so vstupom z exteriéru, ktoré budú využívať hasiči.

Objekt má zriadenú iba elektrickú prípojku, vodou je zásobovaný z neďalekého kostola, preto je aj požiadavkou zhotoviť samostatnú vodovodnú prípojku a tiež sa napojiť na pripravenú tlakovú kanalizačnú prípojku..

Búracie práce sú v rozsahu:

- vybúrajú sa nové otvory pre okná a dvere podľa PD

- vybúra sa časť podlahy v bývalom sklade

- zbúra sa pôvodné suché WC

3.Východiskové podklady

Projektová príprava bola realizovaná na základe konzultácii s investorom

za použitia  nasledovných podkladov :

    - - domeranie skutkového stavu

    - - pôvodná projektová dokumentácia

4.   ČLENENIE STAVBY

Stavba tvorí jeden celok.

5.  Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu

# Stavebné práce nemajú  vecnú ani časovú väzbu na okolitú výstavbu.

6.  Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov stavby

Budova hasičskej zbrojnice podľa LV sú majetkom investora, a teda  bude aj jej užívateľom a prevádzkovateľom.

7.  TERMÍNY  ZAČATIA a DOKONČENIA STAVBY

Termín zahájenia stavby určí investor, záleží aj na získani dotácií. Predpokladaná doba výstavby je 6 mesiacov.

8.   CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Nie sú známe – súčasťou projektovej dokumentácie bude vypracovaný položkový rozpočet.

Senica  5/2019                                                                  Vypracovala: Ing. Veronika Hostinská

B. Súhrnná technická správa

1.    CHARAKTERISTIKA STAVBY

1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Objekt s budúcimi novými WC sa nachádza ako samostatne stojaca budova hasičskej zbrojnice v obci Šajdíkové Humence so súp.č. 283, sprava susediaca s farou a kostolom.  Vstup do objektu (na pozemok) je z miestnej komunikácie. Pozemok, na ktorom stavba stojí  je pomerne rovný, trávnatý s novým bariérovým oplotením, spevnenými plochami na autové státie a hlavne státie pre hasičské autá, s novými chodníkmi.

1.2  Údaje o prieskumoch

Na stavenisku nebol vykonaný žiadny prieskum.

1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov

Ako podklad nám slúžil návrh investora, zameranie skutkového stavu a projektová dokumentácia predchádzajúcej obnovi hasičskej zbrojnice.

1.4  Príprava územia pre výstavbu

Pred začatím realizácie prístavby, je nutné podľa projektovej dokumentácie búracích prác, odstrániť nežiaduce konštrukcie a časti objektu.(suché WC).  Suť z búracích prác sa odvezie na skládku stavebných odpadov, čo zabezpečí realizačná firma alebo investor.

2.   Stavebno - technické riešenie stavby

2.1. Účel stavby

Účelom stavby je vyhotoviť riadne WC pre hasičský zbor.

2.2 Existujúci stav

Existujúci objekt je jednoduchého obdĺžnikového tvaru o rozlohe 193 m2 , s plochou strechou v 2 výškových úrovniach, ktorej účel je hasičská zbrojnica – skladovanie hasičskej techniky a zasadačka pre hasičský zbor a v 2. časti je v prenájme slovenská pošta. Objekt bol obnovovaný nedávno, preto má budova pomerne novú fasádu. Z ľavej strany je suché WC pre objekt, čo je pre dnešnú dobu nevyhovujúce, preto predmetom projektu je výstavba nových WC v budove.

2.3 Búracie práce

- zbúra sa postupným rozoberaním od strechy suché WC, ktoré je murovane, strechu má pultovú z drevených trámov – vid PD

- vybúrajú sa otvory v obvodových stenách podľa PD pre hlavné dvere do WC  a okná

2.4  Nový stav

Nové WC dispozične pozostávajú z 2 samostatných kabín s WC a vo vstupnej chodbe sú osadené 2 umývadlá. WC majú slúžiť najmä hasičskému zboru pri zasadnutiach. Vstup do nového sociálneho zariadenia bude z  exteriéru z novej dobetónovanej betónovej podesty, ktorá bude v úrovni chodníka pri objekte.

Nové priečky na výstavbu WC kabín sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic YTONG klasic hr. 125 mm a 100 mm. V týchto priestoroch sa spravia komplet nové povrchy: keramická dlažba, keramický obklad do v= 1,6 m, vysprávkujú sa pôvodne omietky a spraví sa nová maľovka.

Ako preklady nad nové otvory sa vložia oceľové I-čka 120 príslušnej dĺžky dľa výkresu.

Dostavba novej podesty namiesto bývalého suchého WC  sa prevedie z debniacich betónových tvárnic hr. 200 vystužené  s oceľ. prútmi ø 8.Nová betónová doska hr. 120 mm je z betónu C 16/20 + výstuž kari rohož 8/150 x 8/150. Povrchovú úpravu navrhujem ako okolité nové chodníky z kamenného koberca ( štrk + živica).

Výplne otvorov sú navrhnuté platové s izolačným 2-sklom. Exteriérové dvere sú obložkové z drevotriesky s WC zámkom.

3.  Vplyv stavby na životné prostredie.

Navrhnuté úpravy modernizácie hasičskej zbrojnice nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie  v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.

Realizácia prác svojím charakterom nespôsobí znečistenie životného prostredia. V priebehu prác je potrebné dodržať všetky ustanovenia týkajúce sa ochrany životného prostredia tak, aby nedošlo k jeho znečisteniu resp. havarijným stavom.

Je potrebné zabezpečiť maximálne využitie odpadov vznikajúcich v dôsledku realizácie stavby a nakladať s nimi v súlade so zákonmi o odpadoch.

Zhodnotenie a zneškodnenie stavebného odpadu, ktoré sú kategórie O musí byť zabezpečené a zrealizované odbornou organizáciou.

Nakladanie so vzniknutým odpadom v rámci tejto stavby zabezpečí, v súlade s legislatívou, zhotoviteľ stavby, pričom prednostne zabezpečí jeho zhodnotenie.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa zaraďujú stavebné odpady a odpady z demolácií do skupiny č. 17 – „Stavebné odpady z demolácií

Počas realizácie stavby budú vznikať nasledovné odpady

| Číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Kategória odpadu | množstvo | Spôsob zneškodnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | STAVEBNÉ ODPADY, ODPADY Z DEMOLÁCIÍ |
| 17 01 | Betón, tehly, dlaždice, obkladačky, keramika |
| 17 01 01 | betón | O | 1,2 t | D1 |
| 17 01 03 | Obkladačky, dlaždice, keramika | O | 0,3t | D1 |
| 17 02 | Drevo, sklo, plasty |
| 17 02 01 | Drevo (okná) | O | 0,5t | R1 |
| 17 02 03 | Plasty | O | 0,02t | R5 |
| 17 04 | Kovy |
| 17 04 05 | Železo, oceľ | O | 0.1 t | R4 |
| 17 05 | Zemina vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných olôch, kamenico a materiál z bagrovísk |  |
| 17 05 04 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | O | 245 m3 | D1 |
| 17 09 | Iné odpady zo stavieb a demoláií |
| 17 09 04 | Iné odpady z demolácií ako uvedené 01,02,03 | O | 0.2 t | D1 |

Spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov :

Zhodnotenie a zneškodnenie  stavebného odpadu bude zabezpečené dodávateľskou firmou alebo investorom. Sklo ,plast a kovy budú odvezené do zberných surovín.

Ak by sa pri búracích prácach natrafilo na nebezpečné odpady - materiály, treba prerušiť búracie práce a zneškodniť v zmysle  vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z.

Výkopové zeminy najmä z rýh pre inžinierske siete sa zväčša použijú na zasypanie a upravenie terénu, čo bude navyše sa odvezie na skládku zeminy.

Vzniknutý komunálny odpad bude odvážaný zmysle VZN 20 obce Šajdíkové Humence.

4.  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pre bezpečné vykonávanie búracích a demontážnych prác je nutné rešpektovať príslušné zákony a predpisy :

- vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

Pre zabezpečenie zdravých životných podmienok a pracovných podmienok je nutné dodržať       zákon č. 596/2002 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v nadväznosti na zákon č. 126/2006 Z.z.      o  verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 355/2007 Z.z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zariadenie civilnej ochrany  zabezpečuje mesto.

5. ÚDAJE O TECHNOLOGICKEJ ČASTI

Existujúci stav:

Objekt má vlastnú elektrickú prípojku. Vodu k umývadlám má napojenú na vodovod z kostola. Vykurovanie je plynovými gamatami a kanalizácia je do žumpy.

Nový stav:

Zdravotechnika:

Zmodernizovaný objekt HZ bude mať vybudovanú novú samostatnú vodovodnú prípojku. Projekt na vodovod rieši iba časť nových WC, prepojenie budovy na nový vodovod nie je v rámci projektových prác riešené.

Tiež bude dobudovaná z nových WC vonkajšia kanalizácia s čerpacou šachtou do obecnej tlakovej kanalizácie. Tlaková kanalizačná prípojka je na pozemok privedená, ukončená v zelenej ploche pred budovou.

Odberné plynové zariadenie:

Pripojovací plynovod je existujúci a NTL plynovod zo skrinky je navrhnutý nový podľa projektovej dokumentácie. Je rozšírený na osadenie gamát do WC.

Vykurovanie:

Nové vykurovanie pre WC je navrhnuté osadením plynových gamát do jedného WC na temperovanie miestnosti.

Elektroinštalácia:

Časť elektroinštalácie pre nové WC je riešené pomocou podružného rozvádzača umiestneného vo WC, ktorý je napojený z existujúceho rozvádzača v budove hasičskej zbrojnice. Elektroinštalácia WC rieši svetelné a zásuvkové okruhy podľa PD.

Ostatné podrobnosti sú riešené v samostatných častiach projektovej dokumentácie.

V Senici máj 2019						Vypracoval: Ing. Veronika Hostinská